## Slide 1
Guide de l’éco-construction pour les collectivités locales Tunisiennes
Annexes
PROJET
« APPUI AU PLAN NATIONAL DE TRANSITION ENERGETIQUE DES COMMUNES EN TUNISIE,
INTRODUCTION DU LABEL ACTE/MEA »

## Slide 2
Guide de l’éco-construction pour les collectivités locales Tunisiennes
Annexe n°1
Partie I-4- Cadre réglementaire et incitatif pour la maitrise de l'énergie
(Règlementation thermique, audits énergétiques, Label ECOBAT et incitations FTE)

## Slide 3
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Bâtiments publics
APPROCHE - PRESCRIPTIVE
Elle s’applique pour les bâtiments à usage de bureaux dont la surface couverte est inférieure à 1 500 m2 et un taux des baies de vitrées :
Elle s’applique pour les bâtiments à usage résidentiel collectif composés d’un RDC et 3 étages.
Elle s’applique pour les bâtiments à usage de bureaux si le taux des baies vitrées est inférieur à :
35% et sa distribution sur les façades EST/OUEST < 25% (Public) +/- 45°.
45% et sa distribution sur les façades EST/OUEST < 35% (Privé) +/- 45°.
Elle s’applique pour les bâtiments à usage résidentiel collectif si le taux des baies vitrées est inférieur à :
45% et sa distribution sur les façades EST/OUEST < 35% (Privé) +/- 45°.
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 4
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Bâtiments publics
APPROCHE - PRESCRIPTIVE
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 5
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Bâtiments publics
APPROCHE - PERFORMANCIELLE
Elle s’applique pour les bâtiments à usage de bureaux dont la surface couverte est supérieure à 1 500 m2 et un taux des baies de vitrées :
Elle s’applique pour les bâtiments à usage résidentiel collectif composés d’un RDC et plus que 4 étages.
Elle s’applique pour les bâtiments à usage de bureaux si le taux des baies vitrées est supérieur à :
35% et sa distribution sur les façades EST/OUEST > 25% (Public) +/- 45°.
45% et sa distribution sur les façades EST/OUEST > 35% (Privé) +/- 45°.
Elle s’applique pour les bâtiments à usage résidentiel collectif si le taux des baies vitrées est supérieur à :
45% et sa distribution sur les façades EST/OUEST > 35% (Privé) +/- 45°.
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 6
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 7
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Bâtiments publics
Bâtiments privés
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 8
La réglementation thermique des bâtiments neufs
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 9
Le label de performance énergétique ECOBAT
REFERENCIEL DE NOTATION DU LABEL ECO-BAT PAR TYPE DE BATIMENT |  |  |  | 
Types de bâtiments | Cibles |  |  | Total
 | Enveloppe | Equipements techniques | Gestion des ressources | 
Résidentiel collectifs | 60 | 46 | 8 | 114
Tertiaire Bureaux | 60 | 58 | 8 | 126
Tertiaire Santé | 60 | 66 | 16 | 142
Tertiaire Hôtellerie | 60 | 68 | 14 | 142
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 10
2- Eco-construction
- Compacité du bâtiment.
- Taux global des baies vitrées.
- Taux relatif des baies vitrées / à l’EST et l’OUEST +/- 45°.
- Utilisation des matériaux locaux.
- Energie spécifique de production des matériaux utilisés.
- Conductivité thermiques des matériaux utilisés.
- Inertie thermique des matériaux utilisés
1- Eco-conception
- Besoins énergétiques de chauffage/refroidissement
Classe énergétique / BECTh en KWh/m2.an
3- Accompagnement technique par un professionnel
- Assistance et suivi du projet.
Ingénieur
Architecte
Le label de performance énergétique ECOBAT : Cible 1 : Enveloppe du bâtiment
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 11
Le label de performance énergétique ECOBAT : Cible 2 : Equipements Techniques du Bâtiment
1- Chauffage des ambiances
-Typologie du système de chauffage.
- Performance énergétique des équipements de l’installation.
- Régulation de l’installation.
2- Refroidissement des ambiances
-Typologie du système de refroidissement.
-Performance énergétique des équipements de l’installation.
-Régulation de l’installation.
3- Production d’ECS
-Taux de couverture solaire des besoins en ECS.
-Typologie de l’installation solaire.
4- Ventilation des espaces
-Taux de renouvellement d’air.
-Typologie du système de ventilation.
5- Eclairage des espaces
-Efficacité lumineuse des lampes.
-Rendement optique des luminaires.
-Types de gestion du système d’éclairage.
6- Gestion et comptage de l’énergie
-Type de gestion des installations techniques du bâtiment.
-Equipements de comptage / mesures.
7- Intégration des ER et/ou procédés innovants
-Taux de couverture des besoins par des ER
-Taux de couverture des besoins par des techniques innovantes.
8- Economie d’eau
-Taux d’équipement en appareils économes en eau.
-Types des systèmes utilisés.
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 12
Le label de performance énergétique ECOBAT : Cible 3 : Gestion des ressources
1- Comptabilité et cadastre d’énergie et d’eau
-Plan de comptabilité énergie/eau.
- Indicateurs de suivi énergie/eau.
- Tableau de bord énergie/eau.
2- Gestion des eaux et des déchets
-Traitement et gestion des eaux.
- Tri et gestion des déchets.
3- Sensibilisation énergie, eau déchets
-Stratégie de sensibilisation.
- Moyens.
4- Gestion par locataires ou tierce partie du bâtiment
-Conditions contractuelles à respecter pour l’exploitation du bâtiment, liées à l’énergie, l’eau et les déchets.
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 13
Le label de performance énergétique ECOBAT : Procédure pour l’octroi du label ECOBAT
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 14
Promotion de l’isolation thermique des terrasses des bâtiments PROMO-ISOL
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 15
Fonds de Transition Energétique F.T.E
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 16
Fonds de Transition Energétique F.T.E
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 17
Fonds de Transition Energétique F.T.E
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 18
Fonds de Transition Energétique F.T.E
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-4. Cadre réglementaire et incitatif de la M.E.

## Slide 19
Guide de l’éco-construction pour les collectivités locales Tunisiennes
Annexe n°2
Partie I-3- Programme ACTE

## Slide 20
3 objectifs ont été fixés à l’horizon de 2030
30% Renouvelables dans le mix energétique
1
30% demande d’énergie primaire
2
41% l’intensité carbone par rapport au scénario tendanciel de 2010.
3
La mise en place d’une politique de transition énergétique:
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-3. Le programme National ACTE

## Slide 21
Quel rôle pour les collectivités locales?
Régulateur
Prescripteur
Planification et aménagement (urbanisme, mobilité, etc…)
Partenaire
facilitateur
Projets sectoriels (PPP, concession, CPE, etc…)
Consommateur
Investisseur
Consommatrice d’énergie « modèle ».
promotion des initiatives privées
Fournisseur de services publics de qualité
Consommatrice d’équipement « vert »
Investisseurs (Bâtiments, EP, etc…)
Etat des lieux des communes Tunisiennes
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-3. Le programme National ACTE

## Slide 22
Accompagner les municipalités tunisiennes à améliorer leur contribution à l’atteinte des objectifs énergétiques nationaux en matière de transition énergétique à travers la mise en œuvre de leurs stratégies énergétiques locales à l’échelle de leurs territoires.
Résultat 1
Les 350 communes de la Tunisie sont capables de mener une comptabilité énergétique de leurs consommations en eau, en électricité et en carburant et ce à travers la réalisation d’audit énergétique du patrimoine pour toutes les communes Tunisiennes.
Résultat 3
10 communes pilotes sélectionnées débutent la réalisation de leurs actions prioritaires pour la transition énergétique.
Résultat 4
Introduction du label ACTE/MEA (déclinaison du label européen eea©) et sont capables et motivées de mettre en œuvre les actions et de partager leurs expériences avec leurs homologues en Tunisie et dans la région MENA.
Résultat 2
Disposer d’une structure compétente, efficace et motivé au niveau des communes
- Accompagner les communes techniquement et financièrement pour la mise en œuvre de leurs stratégies locales.
Les objectifs du projet «Appui au plan national de transition énergétique des communes en Tunisie, introduction du label ACTE/MEA»
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-3. Le programme National ACTE

## Slide 23
Diagnostic
Evaluation externe & certification
Le label EEA
Une nouvelle vision de gouvernance intégrée de la politique de transition énergétique au niveau local :
Gestion énergétique exemplaire du patrimoine
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-3. Le programme National ACTE

## Slide 24
Activités phares du programme
Conception d’un mécanisme de financement des projets énergétiques communaux
Approche d’origination des projets
  Projets identifiés dans le cadre de PIC énergétique national
  Programme national éligible à toute les communes
Conditions
  Négociations avec les bailleurs de fonds pour des lignes de crédits concessionnels
  Forte appui au programme par une assistance technique
Schéma de financement
  Schéma de financement standard affiché
  Ressources:
    Ligne de crédit concessionnelle à l’Etat, rétrocédée aux communes via la CPSCL
    Dons de bailleurs de fonds pour l’assistance technique
    Budget de l’Etat (MALE plan quinquennal 2021-2025) + FTE
Guide éco-construction pour les collectivités locales
I-3. Le programme National ACTE

## Slide 25
Guide de l’éco-construction pour les collectivités locales Tunisiennes
Annexe n°3
Partie : III-2- Centre technique et recherches Matériaux et retours d'expérience :

## Slide 26
Recherche de matériaux et retour d’expérience
Guide éco-construction pour les collectivités locales
III-2. Centre technique - recherches Matériaux - retours d'expérience

## Slide 27
Recherche de matériaux et retour d’expérience
Guide éco-construction pour les collectivités locales
III-2. Centre technique - recherches Matériaux - retours d'expérience

## Slide 28
Recherche de matériaux et retour d’expérience
Guide éco-construction pour les collectivités locales
III-2. Centre technique - recherches Matériaux - retours d'expérience

## Slide 29
Recherche de matériaux et retour d’expérience
Déchets de marbre dans les carrières
Confection de pavés de marbre
Construction murs en pierres naturelles
Confection de mosaïques
Murs en gabions et concassage
Logements en pierres naturelles
Guide éco-construction pour les collectivités locales
III-2. Centre technique - recherches Matériaux - retours d'expérience